#### Als Ausgangspunkt kauft man eine DVB-T Antenne von CONRAD ELECTRONICS. (Art.-Nr.: 940893 - 62 @ 24,95€)

Vergewissern dass man die richtige Version hat , ohne Verstärker!

Zusätzlich benötigtes Material

1 runde Stange Aluminium Durchmesser 4mm und 1m Länge

8 Abstandsbolzen M4x20mm mit Innengewinde (wie man sie verwendet für die Platinenmontage)

Koaxialkabel mit 50Ohm (ich verwendete Aircell 5 mit einem N-Buchse an einem Ende)

Anleitung zum Umbau

1. Nach dem Auspacken zuerst das vorhandene weiße Koaxialkabel. vollständig entfernen (Es ist 75 Ohm Kabel für TV)

2. Kabel ersetzen durch eine 50 Ohm Type (RG58 oder besser, überprüfen dass das gewählte Kabel durch den Holm passt und flexibel genug ist für spätere Drehbewegung)

3. Aluminium Stäbe mit 4mm Durchmesser anfertigen

4. Zuschneiden von 4 Stücken mit 100mm Länge

5. Zuschneiden von 2 Stücken mit 110mm Länge

6. Zuschneiden von 2 Stücken mit 120mm Länge

7. Schneiden von Gewinden M4x10 auf die vorbereiteten Stäbe

8. Schneiden von Gewinden M4x10 auf die 8 längsten Stäbe der Antenne (4 Stäbe je Holm)

9. Die 8 Abstandsbolzen M4x20 auf die bearbeiteten Stäbe der Antenne aufschrauben

10. Nun zwei 120mm Stäbe auf das längste Paar Stäbe der Antenne aufschrauben (sie werden verwendet als Reflektor)

11. Die zwei 110mm Stäbe auf das nächste Paar aufschrauben (sie werden verwendet als Strahler)

12. Zum Schluss die vier 100mm Stäbe auf die nächsten zwei Paare der Antenne aufschrauben (sie werden verwendet als Direktoren)

Fertig!

Überprüfen der Antenne

Antenne auf einen Mast oder Rotor montieren und die Antenne bei 145MHz für 2m Wellenlänge und 432MHz für 70cm Wellenlänge vermessen.

Messen des SWR zunächst bei niedriger Leistung!

Das SWR sollte sehr niedrig sein, zwischen 1.0 bis <1.1 wenn alles in Ordnung ist.

Erst wenn das SWR gut ist, kann man die volle Leistung anlegen.

Ich verwende die Antenne mit meinem FT-857D bis 50Watt auf 2m und 20Watt auf 70cm.

Hinweis für Außenmontage!

Wenn die Antenne im Freien verwendet werden soll, ist es zu Empfehlen die Holme und Kabelanschlüsse mit Silikon abzudichten!